Ladungsleiter_8,5x63 R

Patrone            : 		8.5 x 63 R

Geschoss           : 		.339, 153, Lutz Möller MJG 8504

Brennraum effektiv : 		67.342 grain H2O = 4.372 cm³

Patronenlänge L6   : 		3.315 inch = 84.20 mm

Lauflänge          : 		23.6 inch = 600.0 mm

Pulver             : 		Norma 202

Tabelle mit abgestuften Ladungen

in Stufen von 1,0% der eingegebenen Nennladung

V O R S I C H T: Maximal- und minimal zulässige Ladungen werden überschritten.

Diff    Füll. Ladung    v0     E0     Pmax  Pmünd  Abbrand  D_Zeit

%       %    Gramm    m/s   Joule     bar    bar      %        ms

-10,0   87    3,441    831    3422    2417    519     96,2    1,252

-09,0   88    3,479    840    3496    2497    525     96,6    1,233

-08,0   89    3,517    849    3571    2579    530     97,0    1,215

-07,0   90    3,555    858    3646    2664    535     97,3    1,198

-06,0   91    3,594    867    3722    2751    540     97,7    1,181

-05,0   92    3,632    876    3799    2841    545     98,0    1,164 StartLadung

-04,0   93    3,670    885    3876    2933    550     98,3    1,147

-03,0   94    3,708    894    3953    3029    555     98,6    1,131

-02,0   95    3,747    902    4031    3128    559     98,8    1,115

-01,0   96    3,785    911    4109    3229    563     99,0    1,099

+00,0   97    3,823    920    4188    3334    567     99,2    1,084  ! STARKE LADUNG ! = Max

+01,0   98    3,861    928    4267    3442    571     99,4    1,069  ! STARKE LADUNG !

+02,0   99    3,899    937    4347    3553    574     99,6    1,054  ! STARKE LADUNG !

+03,0  100    3,938    946    4427    3668    577     99,7    1,040  ! STARKE LADUNG !

+04,0  100    3,976    954    4508    3787    580     99,8    1,026  !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!

+05,0  101    4,014    963    4588    3909    583     99,9    1,012  !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!

Auswirkung einer ± 10-prozentigen Los-zu-Los Pulverabbrandschwankung bei Nennladung

Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert erhöht um 10%

+Ba     97    3,823    959    4557    4010    549    100,0    1,005  !ÜBERDRUCK - NICHT VERWENDEN!

Abbrandgeschwindigkeit gegenüber dem Nennwert reduziert um 10%

-Ba     97    3,823    864    3695    2679    558     94,2    1,190

Kommentar:

- NORMA 202 ist das innenballistische Bestpulver !

- N201 braucht genau so viel TLM, liefert keine besseren V – Werte, aber deutliches Mündungsfeuer!

- N200 reagiert schon zu „spitz“ = zu scharf; keine bessere V, kein Mündungsfeuer!

- Alle anderen in Betracht gezogenen, kalkulierten TLM liefern nur geringere Werte!

- Gerechnet aus 600 mm – Lauf mit den Hülsenmassen = ~ Volumen meiner Horneber – Hülsen.

- Evtl. Setztiefe ändern: aus auf korrekte 63,00 mm L – 3 getrimmte Hülsen, so dass das erste Führband der MJG mit der Halsöffnung fluchtet.

- Moeller’sche Setzschraube ist dringend empfohlen, sonst wird die G – Spitze beschädigt!